ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И  УПОТРЕБА  НА АБСОРБАТОР CROWN

МОДЕЛ:  HB 6001 IX,  HB 7001 IX

Уважаеми Клиенти,

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Много е важно да монтирате правилно абсорбатора, за да го използвате дълго време, ефикасно и надеждно. Моля, преди да монтирате и да използвате абсорбатора, прочетете внимателно ръководството на Потребителя.

Важни забележки:

- Трябва да пазите фактурата (ваучера) за покупка заедно с гаранцията и да я прикачите към гаранционната  карта, за да имате валидна гаранция.

- С цел избягване на рискове, нека всякакви подготовки, свързани с инсталирането на продукта, да се направени от оторизиран електротехник и с цел правилното използване на продукта и избягването на инциденти, е  необходимо да се прочете внимателно инструкцията.

- Дръжте ръководството за експлоатация на леснодостъпно място.

Инструкции за безопасност

- Кухненските абсорбатори са предназначени за домашна употреба, при готвене на храна. В  други  случаи  гаранционно обслужване  не  важи.

- Всички електрически инсталации трябва да са направени от квалифициран електротехник. Инсталирането от страна на неквалифициран персонал може да доведе до проблеми  в  работа на абсорбатора или увреждането му.

- Моля, свържете вашия абсорбатор със  стена или  посредством тръба  с диаметър равен  на външния  край на въздушния извод към изхода за комина. Използването  на  тръба и  отвор  за  отвеждане с  по-малък диаметър  намалява способността на абсорбатора  да  извежда въздух и  също увеличава  работния  шум. Не  свързвайте абсорбатора към тръби , извеждащи пари от  горене от  други  уреди( бойлери, комини, котлони и др.).

- Моля, монтирайте вашия абсорбатор, използвайки указанията

- Разстоянието между  повърхността за  поставяне на  съдoве върху готварския плот(уред) и  най-долната  част  на  абсорбатора, трябва  да  е  максимум – 65-75см за газови печки и 55 см за електрически печки.  Виж фИГУРА А:

| Фигура А | Фигура А* |
| --- | --- |
| Позиция на абсорбатора | Монтиране вътре в шкафа от профила |

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТРЪБОПРОВОДА

Вашият абсорбатор има изход за въздухоразпределител. Моля, свържете изхода към отвора за комина, въздухоразпределителя или за навън (стена  или  стъкло), използвайки алуминиева тръба с диаметър 12 см. При вертикалните изходи, трябва да се избягва влизането на дъждовни води в абсорбатора. Връзката с изхода за комина ще се направи през тази дупка. За тази цел, ние препоръчваме да използвате  тръба с диаметър 120 мм за абсорбатора. Това е важно за ефективната работа.

- Използвайте  най-късата необходима   тръба

- Използвайте тръба  с  възможно най-малко гънки

- Избягвайте рязко да променяте  диаметъра  на   тръбата

- Производителят  не носи  отговорност за  последствия от неспазването на  тези  инсструкции.

- По време на монтирането, трябва да се избягва смачкването или притискането на захранващия кабел.

- Под продукта не трябва да се приготвят запалими храни.

- Не трябва да се използват филтриращи материали, които не са устойчиви на огън вместо филтъра.

ОПИСАНИЕ  НА ПРОДУКТА

| Абсорбатор с единични филтри | Абсорбатор с двойни филтър |
| --- | --- |
| Фигура В | Фигура С |

| абсорбатор със стъкло (hb 6001 ix, hb 7001ix ) | абсорбатор с двойни филтри |
| --- | --- |
| Тяло(корпус) на абсорбатора | Тяло на абсорбатора |
| Ключове за управление | Двигателен ключ |
| Стъклен слайд | Слайд (алуминиев филтър) |
| Осветление при готвене | Осветление при готвене |
| Алуминиев касетъчен филтър | Алуминиев касетъчен филтър |

(Моля, погледнете Фигури В)

МОНТИРАНЕ и Разопаковане на уреда

Проверете дали няма деформация по уреда. За повреда, причинена от/ по време на транспортирането, трябва веднага да се съобщи на отговорния при транспортирането. Видените дефекти също трябва да се съобщят на продавача.

Не позволявайте на децата да играят с опаковъчните материали.

Техническа информация  за  продукта/ ПРОДУКТОВ ФИШ

|  | HB 6001 IX (1 мотор) | HB 7001 IX (1 мотора) |
| --- | --- | --- |
| Напрежение: | 220-240 V/50 Hz | 220-240 V/50 Hz |
| Мощност на двигателя: | 1x 95 W | 2x 95 W |
| Осветление: | 1 x 15 W | 1 x 15 W |
| Обща мощност: | 110 W | 205 W |
| Ток: | 0,8 A | 1,5 A |
| Изход за въздух: | 120 MM | 120 MM |
| Термична защита: | 120 ºC | 120 ºC |
| Дебит на въздуха: | 210 m3/h | 260 m3/h |

електрическа схема на свързване (Фигура Д)

(Фигура Д)

Електрически връзки на уреда

Има заземен включен захранващ кабел във вашия уред. Този кабел трябва да е свързан за заземен контакт.

Дължина на включения кабел: 1,25 метра

Електрическата схема за окабеляване за вашия абсорбатор е дадена на Фигура Д.

Електрическите връзки на уреда трябва да бъдат направени от квалифициран електротехник.

Инсталиране на уреда

Вашият уред е монтиран в шкафа, както се вижда на Фигури Е и Ф.

- 4 дупки са пробити на дървената плоча под шкафа, с помощта на схемата за монтиране.

- Продуктът е закрепен към шкафа с помощта на 4 х 50мм винта

- Когато изтеглящото се  рамо(телескопа) се придвижва напред  и  назад безпрепятствено. Предният панел не трябва да докосва или  покрива от капака на шкафа.

- Използвайки тази схема за монтиране на дървената плоскост. Отваря се дупка за изход на комин по- голяма от 115 мм.

(Фигура Е)

(Фигура Ф)

Функции на уреда

Абсорбаторът може да се използва в кухни с/ без комин.

За използване с комин

Изхода за комина се достига, чрез свързване на 100 мм гъвкава, сгъваема тръба между продукта и изхода за комина.

За използване без комин (режим на рециркулация)

Въздухът се филтрира от филтър с активен въглен и се подава в помещението чрез тръба с диаметър от 100 мм тръба или комин от или през шкафа.

В помещенията, където няма комин, трябва да се използват филтри от активен въглен, за да се пречисти въздуха след филтриране. Филтърът с активен въглен трябва да се получи от оторизирания доставчик или оторизирания сервиз. За да бъде монтиран филтърът с активен въглен, първо се маха филтърната касета и филтърът с активен въглен се поставя по същия начин, вместо него.

Използване на продукта

Избор на скорост

Вашият уред съдържа двигател с три скорости и ключ с три скорости за контролиране на това. За най- добри резултати ние препоръчваме да използвате висока скорост при тежък дим и миризма на околното пространство. Двигателят се завърта, когато ключът е включен и спира, когато е изключен.

Продуктът трябва да се включи няколко минути преди готвенето и да се остави да работи докато димът и миризмата в помещението не изчезнат.

Осветление

Продуктът има 1х15W  крушки и ключ за лампа за контролиране на осветлението. За да работи осветлението, трябва да завъртите ключа за лампата.

Смяна на осветителните елементи

- Изключете електрическата връзка на Абсорбатора.

- Махнете алуминиевата касета на филтъра.

- Махнете дефектната крушка и я сменете с идентична.

Ефективна вентилация

За да има правилна вентилация, вътрешната страна на тръбата, използвана за комин, трябва да е гладка (като PVC тръби) и отворените прозорци трябва да се затворят. Вратите и прозорците на другите стаи могат да са отворени.

АЛУМИНИЕВ ФИЛТЪР (филтър за  мазнина)

Целта на касетъчния алуминиев филтър е да задържа мазните частици, които се  образуват при  готвене.  В зависимост от употребата, този филтър се запушва с мазнина. Той трябва  да  се  почиства  поне  веднъж месечно. Филтърът се  отстранява, сваля  се   и се  измива с топла вода и неутрален почистваш препарат(може и обезмаслител).  Подсушете го и сложете отново на място.

Не  трябва  да  се  употребяват абразивни  почистващи  препарати,  както  и  остри  предмети,  защото може да се наруши целостта на филтъра.

Алуминиевият  филтър,  може  да  се  мие и в  миялна  машина. Би  било добре да  се  третира  с  обезсмаслител преди  да  се постави  в  миялната машина(да  се  разкисне). Филтърът  може  да  промени  цвета  си,  но това  не  се  отразява на  работните   характеристики.

ПОЧИСТВАНЕ

Външната повърхност на вашия Абсорбатор трябва да се избърсва с кърпа, накисната в течен препарат за почистване или алкохол. Никога не използвайте корозивни продукти.

Препарат за почистване на Инокс

Това е специален предпазващ инокса продукт, който почиства отпечатъци от пръсти и петна по продуктите и предотвратява корозията и други отрицателни ефекти на околната среда за дълъг период от време.

Метод за премахване

Препаратът за почистване на инокс се слага на суха кърпа и тогава избърсвате инокса по повърхността и цялата повърхност се избърсва с тази течност. След като изчакате няколко минути, почистването и поддръжката приключват с избърсване на повърхността със същата кърпа. По този начин се образува защитен слой на повърхността. Това нанасяне трябва да се прави периодично, без да се чака да се зацапа.

Предупреждение:

Може да предизвика кожна алергия. Избягвайте контакт с кожата и очите. В случай, че докоснете очите си, измийте ги с обилно количество вода и се свържете с вашия лекар. В случай на контакт с кожата, измийте със сапун и обилно количество вода. Не използвайте за чистене на аквариуми, защото може да навредите на създанията в аквариума.

Дръжте далеч от деца.

Съхранявайте на стайна температура.

Проблеми и предложения за тяхното отстраняване

Ако вашият уред не работи:

Преди за позвъните в сервиза:

Таб:1

|  | Проверете електрическата връзка (Позовавайте се на член 2 от Инструкциите за безопасност) (напрежението на мрежата трябва да е 220 V и заземеният контакт трябва да се използва за Абсорбатора) | Проверете превключвателя на двигателя (превключвателят на двигателят трябва за е на позиция) | Проверете ключа на лампата (ключа за лампата трябва да е в позиция) | Проверете алуминиевия филтър (при нормални условия алуминиевата касета на филтъра трябва да се мие един път в месеца) | Проверете крушките (крушките трябва да са здрави) | Проверете изходния отвор на комина (изходния отвор трябва да е отворен) | Проверете филтъра с въглен (за тези, които работят с филтър с въглен) (при нормални условия филтърът с въглен трябва да се сменя на всеки три месеца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсорбаторът не работи | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Осветителната лампа не свети | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Въздушният вакуум на абсорбатора е слаб |  |  |  | Х |  | Х | Х |
| Никакъв въздух не излиза навън (в помещения без комин) |  |  |  | Х |  |  | Х |

Моля, уверете се, че уредът е включен и предпазителят на електрическата инсталация е в ред. Не предприемайте никакви действия, които биха могли да навредят на продукта. Преди да се обадите в сервиза, проверете вашия уред в съответствие с Таблица 1 по- горе. Ако проблемът продължава да съществува, свържете се с оторизирания сервиз.

Сервиз и резервни части:

Можете да получите резервните части за вашия продукт от вашия доставчик или оторизиран сервиз.

ВАЖНО:

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително

деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с

недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавни или инструктирани

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност;

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Прочетете и Запазете тези инструкции

# Text boxes

Можете да помогнете за опазване на околната среда!
Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби: изхвърляйте неработещи електрически съоръжения  в подходящия център за обезвреждане на отпадъци